## Slide 1: Séance soudure Jeudi 21/02

## Slide 3
Matériel disponible :
Deux caisses, une en carton et l’autre en plastique gris.
Dans le plastique gris, il y a plein d’outillages (outils, pied à coulisse et vis/boulons/rondelles de différentes dimensions)

## Slide 4: Pièces LAS à souder : PCT
Chape BAR avant gauche Quantité : 1
Chape BAR avant droite Quantité : 1
Chape arrière ohlins Quantité : 2
4 pièces à souder

## Slide 5: Pièces élec à souder : BAT
2 pièces à souder
BOOSTER
BREAKLIGHT

## Slide 6: Pièces Pare feu : MPL
12 pièces à souder

## Slide 7: Pièces ergo à souder : MPL
Appui tête
2 pièces à souder

## Slide 8: Pièces poignée embrayage : MJT
2 pièces à souder
Un tube rond, et une pièce de forme pavé

## Slide 9: Pièces PE à souder : MPY
2 pièces à souder

## Slide 10: Pièces plaque AI à souder : RCS
1 pièces à souder

## Slide 11: Pièces poignée embrayage à souder : MJT
2 pièces à souder

## Slide 12: CHAPES LAS

## Slide 13: Pièces FRONT BAR
Attention important :
(vérifier rapidement à l’arrière aussi stp)
Le rail doit être parrallèle par rapport au sol.
Le rail doit être perpendiculaire au front bulkhead (ou parallèle à l’axe de la voiture)
Positionnement Gabarit :
une plaque du gabarit est en contact (léger) avec le bracing du front hoop.
Deux cales viennent en appui sur le front hoop.
Rail

## Slide 14: Pièces FRONT BAR
Vue du dessus, côté gauche : la chape est vissée sur le gabarit. La vis côté front hoop passe à l’extrémité du rail (toujours côté front hoop)
front hoop
vis côté front hoop
Vue côté gauche : La chape est “posée” sur le gabarit, puis est vissée dessus.

## Slide 15: Pièces FRONT BAR
Vue côté gauche :
Contact unique et léger entre une plaque et bracing, en raison de l’inclinaison du bracing, seule une plaque est en contact.
Contact entre front hoop et cales.
La chape est vissée sur le gabarit mais d’abord posée dessus
Pour faire l’autre côté : besoin de déplacer les cales qui s’appuient sur le front hoop. A faire doucement car fragile. Vérifier horizontalité et perpendicularité (cf diapo 3)

## Slide 16: Pièces FRONT BAR
Chape BAR Droite, vue légèrement d’en dessous.

## Slide 17: Pièces Ohlins
Manchon déjà soudé : pas de rondelle entre les plaques et le manchon
Visserie préparée sur le gabarit
faire attention à l’orientation de la chape

## Slide 18: Pièces Ohlins
“Besoin” de rondelles entre les plaques et les chapes :
- espacement de 3 mm de chaque côté soit 6 rondelles de 0.5 (total 12, présentes sur le gabarit).
Normalement pas vraiment besoin de rondelles, la chape doit “se caler” elle même grâce à la vis et à sa base arrondie épousant le tube.

## Slide 19: CHAPES ELEC

## Slide 20
BREAKLIGHT
Pour la break light elle va sur ce tube, à peu près au milieu. L'idée c'est de la poser avec la lampe et de mettre la chappe de biais pour que la lampe soit bien droite. Ensuite marquer la position de la chappe et la souder sans la lampe accrochée pour pas la niquer (elle est en plastique). Au pire on peut niquer la lampe mais si il y a moyen d'éviter c'est mieux !

## Slide 21
Du coup pour celle du booster qui a deux trous elle est à peu à 9 cm en dessous de celle du Master switch et perpendiculaire a celui là. Elle se soude bien sûr le côté du tubes pour que les fils puissent passer. Juste faire attention à ce que les deux trous soient bien accessible mais devrait pas y avoir de problème.
BOOSTER

## Slide 22: CHAPES PARE-FEU

## Slide 24: CHAPES ERGO

## Slide 25
CHAPES APPUI TETE

## Slide 26
CHAPES PORTE EXCENTRIQUE

## Slide 27
Presque pas besoin de gabarit (même si il est dispo et monté à la gir), limite tu peux mettre les PE (dispo dans la boite) pour avoir l espacement, tu passes une vis et c'est bon.
Sinon, tu remets le gabarit, sans rondelle et zou
Il ne reste que les deux pièces à l’extérieur
Gabarit
Distance entre les deux chapes(face intérieure) (10mm)
CHAPES à souder

## Slide 28
CHAPES Plaque ANTI-INTRUSION

## Slide 29
Juste souder la plaque centrée sur le bulkhead, elle est déjà à la Gir.
Distance entre haut de plaque et extérieur du tube : 15mm

## Slide 30
CHAPES Poignée embrayage

## Slide 31
Il faudrait penser à ramener le tube en alu qui servira à faire la poignée d’embrayage stp
Je l’ai oublié à la Gir